### STRAŠOV – ÚZEMNÍ PLÁN – NÁVRH

a) Vymezení zastavěného území

Územní plán řeší správní území obce Strašov, tvořené jedním katastrem – Strašov – o výměře 1012 ha.

### Strašov leží mezi městy Přelouč a Chlumec n/Cidlinou severně od toku Labe,  v mírně zvlněné lesnaté krajině, v klidném území mimo hlavní dopravní tahy.

Zastavěné území je tvořeno převážně kompaktní zástavbou sídla Strašov s jednotlivými urbanizovanými lokalitami v krajině (slouží převážně k bydlení).

Zastavěné  území  je vymezeno v grafických  přílohách územního  plánu v souladu s § 58 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).

b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Strašov leží v širším pásu Polabské nížiny v ploché pahorkatině na rozvodí řek Labe, Cidliny a Bystřice.

Nadmořská výška mírně zvlněné krajiny se pohybuje od 215 do 230 m n.m.

Určujícím přírodním fenoménem je masiv lesa, vyplňující katastr jižně od sídla. Dalším charakteristickým krajinným prvkem širšího území jsou rybníky; do katastru Strašova zasahuje Strašovský rybník severozápadně od sídla. Část řešeného území, severně od obce je zemědělsky obdělávaná, meliorovaná.

Obcí neprotéká žádný významný tok. Řada drobných vodních toků pramení v lese jižně od Strašova. Severní částí území přes Strašovský rybník protéká Strašovský potok, do kterého ústí řada melioračních svodnic. Uvnitř obce jsou rozsáhlé plochy vnitrosídelní veřejné zeleně s vodními plochami.

Strašovský rybník je evidovaným VKP PA 06028, navržen je k vyhlášení přírodní rezervací (rybník a slatinné louky s výskytem vzácných druhů rostlin). Masivní lesní porosty jižně od sídla jsou součástí kostry regionálního a nadregionálního systému ekologické stability – jihozápadním okrajem katastru prochází NRBK 72 Polabský luh – Bohdaneč, jeho ochranná zóna zasahuje téměř celé sídlo od jihu, do severního okraje řešeného území zasahuje ochranná zóna nadregionálního biokoridoru 71 Žehuňská obora – Bohdaneč. Po východním okraji řešeného území vychází z LBC vloženého do NRKB severním směrem regionální biokoridor 34.

Mezi tyto prvky je vložen lokální systém ekologické stability, lokální biocentra leží převážně v lesních plochách, LBC 0027 leží v lokalitě Strašovského rybníka.

Územní plán jednoznačně vymezuje prvky ÚSES a vyznačuje evidované lokality ochrany přírody; tyto plochy respektuje v jejich ekologické i krajinářské funkci.

Ves leží téměř v rovině na úpatí mírného svahu který se zvedá východním směrem. Rozlehlý svah bez porostu je zdrojem záplavových vod, které byly odváděny systémem vodních příkopů a stok, procházejících obcí. Dnes je na severní a východní straně obce vybudován hluboký záchytný příkop, který vody odvádí pod Strašovský rybník.

Ve státním seznamu nemovitých kulturních památek nejsou zapsány žádné památky na k.ú. Strašov. Jako místní pamětihodnost je veden kamenný kříž z roku 1881 s reliéfem P. Marie na dříku umístěný na návsi spolu se zvoničkou. V řešeném území je z místního hlediska jako památka vnímán i památník obětem válek a dřevěný kříž na severním okraji vsi.

V obci není žádná stavební dominanta, určitou charakteristikou a poznávacím znakem sídla jsou rozsáhlé návesní plochy s veřejnou zelení a plochami veřejných prostranství.

Vzhledem k výskytu archeologických nálezů v katastru Strašov je nutno chápat tento katastr jako „území s archeologickými nálezy“ ve smyslu zákona č. 20/1987 (o státní památkové péči) v platném znění, dále též s uplatněním zákona č. 183/2006 Sb. (§176 Stavebního zákona) a zákona č. 100/2001 Sb. (o posuzování vlivů na životní prostředí). Z tohoto důvodu by součástí každého projektu, který obsahuje předpokládané zemní práce (stavební práce), mělo být i vyjádření oprávněné instituce k výkonu archeologické památkové péče v regionu.

Na řešeném území se vyskytují archeologické nálezy v území kategorie UAN I a UAN II, z čehož pro stavebníky vyplývá zákonná oznamovací povinnost podle § 22 odst. 2 zák. ČNR č. 20/1987 Sb.

c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systém sídelní zeleně

c.1. Urbanistická koncepce

# Kromě izolovaných usedlostí – při cestě k Semínu východně a severně od Strašova – je zástavba obce Strašov kompaktní. Osou zástavby jsou silniční komunikace, struktura zastavění je ulicová, v centru návesní ulicová. Obec postupně vznikala podél tras komunikací ve směru sever – jih (Vápno – Semín) a východ – západ (Břehy (Sopřeč) – Komárov (Kladruby)). V křížení původních tras těchto komunikací zřejmě vznikl ve 14. století dvorec, který dal základ obci Strašov.

Ulicová struktura je v obci dodržována i novější a současnou obytnou zástavbou. Funkce bydlení je hlavní funkcí Strašova. Významným urbanistickým i společenským fenoménem jsou návesní prostory  s výrazným podílem veřejné zeleně.

Bydlení je hlavní funkcí Strašova. Většina obytných staveb a usedlostí je charakteru venkovského bydlení; některé z novějších objektů se svým charakterem, velikostí stavebního pozemku i způsobem využívání spíš přibližují bydlení předměstskému.

V obci funguje občanská vybavenost v rozsahu základních služeb, které přiměřeně uspokojují potřeby občanů relativně nevelké obce.

Na východním okraji obce je zemědělský areál ve špatném stavebním stavu, v užívání společnosti SEVA s.r.o. Semín. V sousedství areálu je objekt bývalé drůbežárny přebudovaný na truhlárnu. Celé území, včetně rozvojové plochy mezi areálem a zastavěným územím obce, je územním plánem zařazeno do ploch drobné výroby a služeb.

Na západním okraji Strašova vyrostl areál zahradnictví firmy Holflor Přelouč. Kromě skleníků na pěstování okrasných rostlin je zde prodejní sklad, parkoviště, venkovní terénní a sadovnické úpravy.

V obci je udržované sportoviště – hřiště na fotbal a kurty.

Zásady urbanistické koncepce:

- Z hlediska funkčního využití bude obec rozvíjena jako sídlo s hlavní funkcí bydlení, s výrazným podílem výrobních a výrobně obslužných aktivit, s vyhovujícím rozsahem zařízení občanského  vybavení a volnočasových aktivit.

- Vhodnou formou bude bydlení venkovské, v ucelených lokalitách mimo současně zastavěné území může být zvažováno i přiměřeně prostorově regulované bydlení předměstského charakteru.

- Plochy bydlení budou vymezovány mimo veškeré limity, tak aby byla posilována kompaktnost zástavby a budování technické i dopravní infrastruktury bylo pro investory ekonomicky únosné i technicky řešitelné.

- Pro výrobu a výrobní služby budou umisťovány rozvojové plochy v návaznosti na stávající plochy výroby tak, aby se případné negativní vlivy z provozu a obsluhy výrobních ploch nedotkly ploch bydlení.

- Ve větších zemědělských usedlostech (spíš severní část sídla, v plochách po obvodu zastavěného území) lze připustit stavby a plochy pro výrobní služby, případně zemědělství v malém rozsahu, bez negativních vlivů na okolí.

- Funkčně strukturovány budou rozsáhlé plochy návsí, systém zeleně bude doplněn o plochy a linie izolační zeleně.

c.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby

a) BYDLENÍ

Zastavitelné plochy:

Rozvojové plochy soustředěného bydlení rodinného jsou navrženy na hranicích  zastavěného území na severním a východním okraji a v jihozápadní a jižní části obce. V rozptylu zastavěného území jsou vymezena i drobná zastavitelná území pro jednotlivé stavby rodinného bydlení.

Umožněna bude i ojedinělá výstavba v rozptylu zastavěného území mimo vymezené zastavitelné plochy.

a.1. –  severní okraj sídla – za záchytným příkopem,

bydlení venkovské – max. 10 rodinných domů

Lokalita v jižní části leží pod ochranným pásmem VN; bude nutno řešit i ochranu proti vodám splavovaným z okolních polí.

a.2. –   severní okraj sídla, jižně od záchytného příkopu

bydlení venkovské –  1 rodinný dům

a.3. –   severozápadní okraj sídla

bydlení venkovské – 1rodinný dům

a.4. –   střed obce, západní okraj zástavby

bydlení venkovské – 1 rodinný dům

a.5. –   jihozápadní okraj sídla

bydlení venkovské –  cca 25 rodinných domů

a.6. –   jižní okraj sídla

bydlení venkovské –  cca 4 rodinné domy

a.7. –   jihovýchodní okraj sídla

bydlení venkovské –  cca 4 rodinné domy

a.8. –  východní okraj sídla

bydlení venkovské – cca 6 rodinných domů

Nad rámec vymezených zastavitelných ploch je přípustná i ojedinělá nová výstavba na volných pozemcích v zastavěném území.

Podmínkou je:

- soulad s vydanou územně plánovací dokumentací, především s funkčním vymezením lokality

- soulad s charakterem území a požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot území

- soulad s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

- splnění obecně technických a hygienických podmínek pro umístění stavby.

Plochy přestavby:

nejsou vymezovány

b) OBČANSKÉ A KOMERČNÍ VYBAVENÍ

Na západním okraji Strašova vyrostl areál zahradnictví firmy Holflor Přelouč. Kromě skleníků na pěstování okrasných rostlin je zde prodejní sklad, parkoviště, venkovní terénní a sadovnické úpravy.

Zastavitelné plochy:

nejsou vymezovány

Ve smíšených plochách bydlení venkovského bude možno provozovat výrobní, resp. výrobně obslužné aktivity, pokud jejich dopady na plochy bydlení nebudou negativně ovlivňovat stav životního a obytného prostředí v lokalitě.

Plochy přestavby:

nejsou vymezovány

c) VÝROBA

Na západním okraji ve střední části Strašova je provozován areál zahradnictví firmy Holflor Přelouč. Kromě skleníků na pěstování okrasných rostlin je zde prodejní sklad, parkoviště, venkovní terénní a sadovnické úpravy. Rozvoj areálu je v souladu s předcházející urbanistickou studií navrhován směrem západním od stávajících staveb a zařízení.

Na východním okraji je navržena zastavitelná plocha ve vazbě na zemědělský areál.

Zastavitelné plochy:

c.1. – západní okraj zástavby, plochy zeleně se specifickým využitím – zahradnictví, navazující na stávající areál, 1,1 ha

c.2. – východní okraj obce, volné plochy mezi zemědělským areálem a obytným územím sídla – plochy výroby a skladování – drobná výroba, služby,  1,05 ha

Plochy přestavby:

nejsou vymezovány

d) SPORT A REKREACE

Zastavitelné plochy:

nejsou vymezovány

Plochy přestavby:

nejsou vymezovány

e) VNITROSÍDELNÍ – VEŘEJNÁ ZELEŇ

Zastavitelné plochy:

nejsou vymezovány

Plochy přestavby:

nejsou vymezovány

f) DOPRAVA

Zastavitelné plochy:

nejsou vymezovány

Plochy přestavby:

nejsou vymezovány

g) VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Zastavitelné plochy:

g.1. – 	ČOV, západní okraj sídla, umisťovaná dle urbanistické studie z roku 2001,  0,19 ha

Plochy přestavby:

nejsou vymezovány

j) NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Zastavitelné plochy:

nejsou vymezovány

Plochy přestavby:

nejsou vymezovány

c.3. Systém sídelní zeleně

Významným urbanistickým i společenským fenoménem jsou návesní prostory  s výrazným podílem veřejné zeleně.

Největším a zároveň nejvýznamnějším je prostor v centru obce východně od průjezdné komunikace. Plocha původní návse dnes slouží především jako plochy veřejné zeleně s drobnou architekturou (objekty lokální historické hodnoty – pomník, zvonička), plochy pro denní rekreaci obyvatel obce a hry dětí.

V severní části sídla jsou dvě menší veřejná prostranství.

Dost výrazná je plocha na východním okraji centra, severně od komunikace s vodní plochou a vzrostlou zelení.

Nová plocha zeleně vznikla v návaznosti na areál zahradnictví, jižně od parkovacích ploch.

d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umisťování

d.1. Občanské a komerční vybavení

Kromě Obecního domu s úřadovnou Obecního úřadu, s hostincem, požární zbrojnicí a knihovnou může být pro společenské potřeby občanů využit i objekt původního Obecního úřadu s přilehlými pozemky. V centrální části obce slouží prodejna potravin, otevřený taneční parket s pódiem a nezbytným zázemím a sportovní zázemí (jižně od výjezdu z obce západním směrem). V severní části je ke komerčním účelům využíván objekt zřejmě bývalého hostince. Obec nepožaduje vymezení dalších ploch pro rozvoj občanského vybavení.

Zastavitelné plochy pro občanské a komerční vybavení, stejně jako pro sportovní a rekreační aktivity, nejsou územním plánem vymezovány.

d.2. Technická infrastruktura

2.1. doprava

Silniční doprava:

Obec Strašov leží mezi křižovatkami třech krajských silnic. Jedná se o silnice III. tříd číslo:

327 10  Semín – Strašov

327 22  Levín – Pamětník – Újezd u Přelouče – Strašov – Břehy

327 27  Chýšť – Vápno – Strašov

Další krajskou silnicí, která prochází řešeným územím je III/327 25 Strašov – Přepychy, která nepatrně zasahuje do řešeného území západně od Strašovského rybníka, kde navazuje na silnici III/327 22.

Dle mapového podkladu (čísel pozemků) je v zastavěném území obce vedena hlavní silnice III/32722 po pozemcích, které nevlastní Pardubický kraj, ale obec Strašov a opačně – místní obslužná komunikace vede po pozemku ve vlastnictví Pardubického kraje.

Ochranné pásmo silnic III. třídy činí 15 m od osy vozovky.

Všechny krajské silnice mají dobrý živičný povrch a jejich šířkové uspořádání odpovídá kategorii S 7,5. V zastavěném území patří tyto komunikace do funkční třídy B2, kategorie MO 8/50. Značná část stávající zástavby je dopravně obsluhována přímo z těchto komunikací.

Zbylá zástavba je na ně napojena sítí místních obslužných komunikací. Jedná se především o funkční třídy C2 (průjezdné) a C3 (převážně slepé).

Protože v širším zájmovém území jsou navrženy sjezdy z dálnice, lze počítat s  nárůstem intenzit motorové dopravy, které se mohou dotknout i Strašova.

(D 11 úseky: Chýšť – Osičky km 68,0 – 78,9 a Osičky – Hradec Králové  78,9 – 90,7)

V současné době je dokončena výstavba dálnice D 11, cca 3,5 km severně od řešeného území.

Rozvojové lokality a.1., a.5. a a.8. si vyžádají výstavbu nových místních obslužných komunikací s novými napojeními na silnice III. tříd. Minimální šířka těchto komunikací bude 4,5 m, což umožní obousměrný provoz motorových vozidel.

Z důvodu lepší prostupnosti území je územním plánem dle požadavků obce navrhována obnova dvou účelových komunikací (polních cest) ze zastavěného území východním směrem – K Sušinám a Bílá cesta.

Autobusová doprava:

je v řešeném území zajišťována dvěma autobusovými linkami:

610580   Chlumec n/C. – Stará Voda – Káranice – Klamoš – Strašov

650170   Přelouč – Chýšť – Rohovládová Bělá

Železniční doprava:

Nejbližší vlakové spojení je ze stanice Přelouč na trati č. 010 (Praha – Česká Třebová). Stanice je z obce vzdálená přibližně 8 km po silnici III/327 22 přes Břehy.

Pěší a cyklistická doprava:

Podél průtahů hlavních silnic v zastavěném území jsou vybudovány minimálně jednostranné chodníky pro pěší. Některé úseky chodníků jsou pro lepší bezpečnost provozu odděleny od jízdních pruhů komunikace pásy zeleně. Na místních obslužných komunikacích je provoz pěších a vozidel smíšený.

Cyklistická doprava je vedena společně s motorovou, v obci nejsou samostatné stezky pro cyklisty.

Pro zlepšení průchodnosti území je  navržena obnova zrušených cest K Sušinám a Bílé cesty.

Doprava v klidu:

V obci je převážně zástavba rodinných domů, kde je parkování zajištěno na soukromých pozemcích jednotlivých vlastníků. Malá intenzita provozu umožňuje parkování vozidel i na místních komunikacích. Vymezení ploch pro nová parkoviště nebylo požadováno a územní plán je nevymezuje.

Zastavitelné plochy pro dopravu nejsou vymezovány.

2.2. vodní hospodářství

Vodní hospodářství:

Řešené území leží v povodí Strašovského potoka, který pramení u obce Malé Výkleky a severně od Řečan n/Labem je pravostranným přítokem Labe. Číslo hydrologického povodí je 1-03-04-071.

Severně od obce Strašovský potok napájí Strašovský rybník o rozloze 20 ha s objemem vody 180 tis. m3. Do Strašovského potoka ústí řada melioračních kanálů

V současné době jsou pro zásobování obce využívány vodní zdroje Vodárenské soustavy Východní Čechy (VSVČ). Dva místní zdroje jsou z důvodů špatné kvality odpojeny.

Voda je dodávána v rámci přivaděče DN 225 mm skupinového vodovodu Neratov, Přelovice, Vlčí Habřina, Rohovládová Bělá, Vyšehněvice, Voleč a Kasalice. Skupinový vodovod je napojen na Vodárenskou soustavu Pardubice u Lázní Bohdaneč.

# Vodovod:

Strašov má vybudován systém centrálního zásobování pitnou vodou, obec jako součást VSVČ je napojena z řadu DN 160 vodojem Vápno – Újezd u Přelouče. Jsou použity rozvody z původního vodovodu, který byl dříve napojen na vodní zdroje jihovýchodně od obce. Profily vodovodu z PVC jsou převážně z DN 110.

Kapacita a vydatnost vyhoví požadavkům krytí potřeb požární vody.

Lokality a.1., a.5. a a.8. (územním plánem vymezované zastavitelné plochy) si vyžádají prodloužení stávající zásobní vodovodní sítě (v lokalitě a.5. s možností zokruhování na stávající vodovod).

Ostatní zastavitelná území lze napojit vodovodními přípojkami (přímo na stávající vedení).

Bilance nárůstu potřeb pitné vody při 100% zastavění zastavitelných území:

Bydlení:

ozn. lokality		  Qd (l/d)		Qdmax(m3/d)  		 Qh(l/s)

a.1.			   7.350		  11,025		  0,230

a.2.			   525			  0,788		  0,017

a.3.			   525			  0,788		  0,017

a.4.			   525			  0,788		  0,017

a.5.			   11.025		  16,538		  0,345

a.6.			   2.100		  3,150		  0,066

a.7.			   2.100		  3,150		  0,066

a.8.			   3.150	  	  4,725		  0,098

bydlení celkem	   27.300		  40,950		  0,850

Výroba a podnikání:

(2 x max. 10 pracovníků)

c.1.			   1.200		  1,200		  0,017

c.2.			   1.200		  1,200		  0,017

podnikání celkem	   2.400	 	  2,400		  0,034

ROZVOJ CELKEM:   Qd = 29.700             Qdmax = 43,350 	  Qh = 0,880

Kanalizace:

Obec je odkanalizována dešťovou kanalizací vedenou po obou stranách hlavní komunikace. Jedná se o původně odkryté silniční příkopy, do kterých ústily přepady z domovních septiků a pod.

Územní plán navrhuje vybudování nové splaškové kanalizace  s možností částečného využití stávajících stok jako jednotné kanalizace (dle aktuálního stavebního stavu). Kanalizace bude ústit do navrhované čistírny odpadních vod.

Dle původní urbanistické studie  je navržena ČOV za západním okrajem zástavby se zaústěním do melioračního příkopu (bezejmenného levostranného přítoku Strašovského potoka). Územní plán toto řešení přebírá. Vzhledem k nízké vodnosti této meliorační svodnice je původní návrh doplněn o trasu zaústění až do Strašovského potoka.

Po vybudování splaškové kanalizace budou stávající stoky plnit i nadále funkci dešťové kanalizace.

Zastavitelné plochy pro vodní hospodářství :

g.1. – 	ČOV, západní okraj sídla

2.3. energetika

### Elektro:

Území obce Strašov patří do obvodu VČE OŘ Pardubice, služebna Přelouč. Napájecím bodem pro vysoké napětí v obci je rozvodna Opočínek, odkud je přes vedení VN 35 kV č. 300 přivedeno vysoké napětí ke dvěma distribučním trafostanicím v obci.

Trafostanice:

TS 395 	BTS II		max do 630 kVA		osazené trafo 250 kVA

TS 1059	BTS II		max do 630 kVA		osazené trafo 160 kVA

BTS II = betonová trafostanice, dvousloupová

Ochranná pásma vrchních vedení a zařízení elektrizační soustavy činí 10 m od krajního vodiče, pouze odbočka pro TS 1059 má OP 7 m od krajního vodiče z důvodu výstavby v roce 1998. Téměř veškeré rozvody po obci jsou vedeny zemními kabely.

### Rovněž nově navržená zastavitelná území budou napojována zemními kabely ať už na stávající rozvod po obci nebo z nového kabelového vývodu z TS č.395 (v lokalitě a.5.).

Bilance nárůstu potřeb elektrické energie při 100% zastavění zastavitelných území:

Bydlení:

ozn. lokality			Pi (kW)		Ps (kW)

a.1.			 	  154			  59

a.2.				  11			  4

a.3.			 	  11			  4

a.4.			 	  11			  4

a.5.			 	  231		  	  88

a.6.				  44			  16

a.7.				  44			  17

a.8.				  66			  24

bydlení celkem	 	  572 kW	             218 kW

Výroba a podnikání:

ozn. lokality			Pi (kW)		Ps (kW)

c.1.				  22			  9

c.2.				  77                         	  30

podnikání celkem		  99 kW		  39 kW

ROZVOJ CELKEM: 	Pi = 671 kW             Ps = 257 kW

### Plynovod:

Obec Strašov je v současné době plně plynofikována středotlakou plynovodní sítí. Zdrojem zemního plynu je  regulační stanice u obce Vápno (SV od řešeného území). Ochranné pásmo STL plynovodů je v zastavěném území 1 m od vedení, mimo zastavěné území 4 m od vedení.

Napojení rozvojových lokalit a.1., a.5., a.8. a c.2. si vyžádá prodloužení stávající sítě středotlakého plynovodu. Ostatní rozvojové lokality leží v dosahu stávajícího vedení STL.

Nárůst potřeb zemního plynu při 100% zastavění a připojení zastavitelných území:

Bydlení:

ozn. lokality			m3/h			tis. m3/rok

a.1.				28			  39,50

a.2.				2			  2,75

a.3.				2			  2,75

a.4.				2			  2,75

a.5.				42		  	  57,75

a.6.			 	8			  11,00

a.7.			 	8			  11,00

a.8.			 	12		  	  16,50

bydlení celkem	 	104 m3/h	             144 tis. m3/rok

Výroba a podnikání:

c.1.			 	20			  27,50

c.2.			 	10                         	  13,75

podnikání celkem	 	30 m3/h		  41,25 tis. m3/rok

ROZVOJ CELKEM: 	134 m3/h            	  185,250 tis. m3/rok

Kromě středotlaké plynovodní sítě prochází řešeným územím vysokotlaký plynovod DN 500 PN 40 Přelouč – Vápno. Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu je 40 m od obrysu potrubí na obě strany (ochranné pásmo 8 m na obě strany).

### Produktovod

Severozápadně od řešeného území prochází trasa produktovodu s rozlehlým ochranným pásmem, které zasahuje do řešeného území.

Ochranné pásmo tohoto vedení činí 300 m na obě strany. Do ochranného pásma nezasahuje zastavěné území obce ani žádná zastavitelná plocha.

Telekomunikace:

### Komunikační vedení

Veškerá sdělovací vedení po obci jsou vedena zemními kabely. Hlavní sdělovací kabel je veden podél hlavní silnice od obce Vápno směrem k Újezdu u Přelouče. Před hranicí katastru od hlavní silnice odbočuje a pokračuje podél účelové komunikace do Komárova. Na toto vedení je obec napojena v prostoru křižovatky silnic 32722 a 32727 při severní hranici zastavěného území.

Ochranné pásmo podzemních vedení komunikačních sítí činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

Radiové spoje

## Řešeným územím prochází trasa radioreléového paprsku Ještěd – Krásný. Paprsek zasahuje do k.ú. západně od zastavěného území obce, mimo zastavitelné plochy.

Vzhledem k nadmořské výšce vysílačů Ještěd (1012 m n.m.) a Krásný (614 m n.m.), a nadmořské výšce Strašova (Sušina 259 m n.m.) nelze předpokládat kolizi s trasou RR paprsku. (Paprsek prochází nad řešeným územím cca ve výšce 725 m n.m.)

Zastavitelné plochy pro energetiku nejsou vymezovány.

2.4. nakládání s odpady

Odstraňování komunálního odpadu je zajištěno odvozem na skládku BWM ve Chvaleticích. Obec Strašov je členem SOP. Pro shromažďování a třídění odpadu má obec zřízen separační dvůr na jižním okraji obce při výjezdu na Semín. Separovány jsou plasty, kovový odpad, sklo, nebezpečné odpady, organický odpad.

Obec nepožaduje a územní plán nevymezuje rozvojové plochy pro odpadové hospodářství.

Zastavitelné plochy pro nakládání s odpady nejsou vymezovány.

e) Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně

- Respektovány budou krajinné hodnoty území – plochy lesa v jižní části řešeného území, lokalita Strašovského rybníka (VKP PA 06028) včetně kontaktního území a  břehových porostů podél vodotečí

- Chráněna budou všechna krajinářsky a biologicky cenná území, stávající plochy vzrostlé zeleně v krajině i urbanizovaném území

- Linie komunikačních systémů včetně účelových cest v krajině budou lemovány doprovodnou zelení

- respektovány budou zásady nadregionálního a regionálního systému ekologické stability v aktuálních trasách a plochách vymezených územním plánem

- Územní plán vymezil skladebné prvky lokálních ÚSES – plochy biocenter a trasy biokoridorů, které budou respektovány

- územní plán vymezil plochy pro založení skladebných prvků ÚSES a navržené prvky vymezil jako veřejně prospěšná opatření

- Respektován bude ochranný režim pro ÚSES stanovený územním plánem

  - Pro zlepšení průchodnosti území je  navržena obnova zrušených cest K Sušinám a Bílé cesty.

  - Územní plán nenavrhuje žádná protierozní opatření ani ochranu před povodněmi.

  - Do jižní části katastru Strašova zasahuje prognózní ložisko štěrkopísku Kladruby nad/Labem.

  - Územní plán nevymezuje žádné rozvojové plochy pro těžbu.

  - Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní

V řešeném území se nepředpokládá možnost průchodu průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní. V řešeném území neprotéká žádná řeka. Nebezpečí povodně vzniká při přívalových srážkách ze severovýchodní strany obce z kopce „Sušina“, toto nebezpečí je eliminováno systémem povodňových příkopů vybudovaných a udržovaných obcí Strašov.

  - Zóny havarijního plánování

Do řešeného území nezasahují vymezené zóny havarijního plánování.

f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), přípustného, nepřípustného, případně podmíněně přípustného využití a stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu

f.1. Funkční regulace

1.1. Celé řešené území je rozčleněno do ploch podle převládajících funkcí. Pro tyto plochy jsou stanovena pravidla funkčního využití v dělení na přípustné a naopak nepřípustné využití.

Činnosti, resp. stavby a zařízení pro ně využívané, neuvedené ani v jedné ze dvou výše uvedených kategorií jsou považovány za přípustné za podmínky, že:

- splňují obecné technické podmínky pro výstavbu

- splňují hygienické podmínky pro umístění aktivity v lokalitě

- jsou v souladu s charakterem území a požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot území

- jsou v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

- nejsou v rozporu se záměry a strategií rozvoje obce

1.2. Řešené území je členěno do těchto funkčních typů:

•	plochy bydlení

•	plochy bydlení venkovského

•	plochy občanského vybavení

•	plochy občanského vybavení – komerční

•	plochy výroby a skladování

•	plochy výroby a skladování – drobná výroba, služby

•	plochy technické infrastruktury

•	plochy systému sídelní zeleně

•	plochy veřejné zeleně

•	plochy vyhražené zeleně

•	plochy zeleně se specifickým využitím – zahradnictví

•	plochy izolační zeleně

•	plochy vodní a vodohospodářské

•	plochy zemědělské

•	plochy zemědělsky obhospodařované půdy

•	plochy smíšené zeleně

•	plochy lesní

•	plochy přírodní

•	plochy přírodní krajinné zeleně

•	plochy dopravní infrastruktury

•	plochy silniční dopravy

Vymezenému funkčnímu využití ploch musí odpovídat způsob jejich užívání a účel umisťovaných staveb a zařízení, včetně jejich úprav a změn v jejich užívání.

1.3. Vymezení pojmů

•	Pojem stavba je definován stavebním zákonem, § 2 odst. 3 a 4 zák. č. 183/2006 Sb.

•	Zařízení je definováno pro potřeby územního plánu jako část stavby, využitá pro jinou funkci než převažující funkce stavby (např. zařízení veřejného stravování v rámci administrativní budovy)

•	Nízkopodlažní a vícepodlažní zástavba – hranici tvoří horní mez podlažnosti rodinných domů – 2 n.p. s podkrovím

•	Občanské vybavení – slouží k uspokojení potřeb a zájmů občanů a společnosti v místním i širším měřítku. Jde o stavby a zařízení sloužící:

•	obchodu, veřejnému stravování, přechodnému ubytování

•	veřejné správě a administrativě

•	školství, kultuře, společenským aktivitám

•	zdravotnictví a sociální péči

•	Veřejná správa – veřejné budovy sloužící v místním měřítku potřebám občanů a jejich kontaktu se samosprávou a státní správou

•	Administrativa – úřady a instituce mimo státní správu a samosprávu - správní budovy a kanceláře firem, samostatných podnikatelů

•	Definice staveb pro výrobu vychází z § 3 odst. i vyhl. č. 137/98 Sb., další rozlišení je pro potřeby územního plánu vymezeno takto:

•	Výroba smíšená – výroba, která není přípustná v jiných funkčních plochách především z důvodů vyšší dopravní zátěže (četnost jízd a tonáž vozidel), i z důvodů překračování limitů přípustného zatížení území hlukem, prachem, imisemi, které však nepřesahují hranice areálů. Jde např. o výrobu potravinářskou, textilní, elektrotechnickou, polygrafickou, výrobu stavební a stavebních hmot, dřevozpracující, servisy, opravny, strojírenství na bázi výroby spotřebních předmětů, v plochách stávajících zemědělských areálů i výroba zemědělská.

•	Výrobní služby – výroba v malém rozsahu produkce a využívaných ploch, bez velkých nároků na přepravu (četnost i tonáž vozidel), bez negativních dopadů na životní prostředí, které nepřesahují hranice jednotlivých areálů, resp. výrobních objektů. Jde o výrobu řemeslnou, služby mající charakter výroby, servisní služby ap.

•	Stavby sloužící zemědělské výrobě – obsluze ploch zemědělské půdy – stavby sloužící ukládání sena, slámy, polní hnojiště, silážní žlaby, přístřešky pro hospodářská zvířata na pastvinách, napáječky

•	Maloobchod – rozptýlené prodejny, obchodní centra místní i obvodová, nabízející zboží denní potřeby, specializovaný sortiment přímo spotřebiteli

•	Velkoobchod – stavby a plochy, ve kterých je zajišťován pohyb zboží mezi výrobcem a dodavatelem, resp. mezi dodavateli, bez přímého styku se spotřebitelem

•	Garáže – jsou v souladu s názvoslovím užívaným v dopravním projektování členěny takto:

•	garáže (jednotlivé) – nejvýše tři stání s jedním společným vjezdem

•	garáže řadové – objekt s více než třemi stáními, buď v jedné řadě nebo ve dvou řadách za sebou

•	garáže hromadné – objekt, který slouží k odstavování nebo parkování vozidel a má víc než tři stání a zpravidla jeden vjezd

Jsou buď samostatnými objekty nebo jsou vestavěny (přistavěny) k objektům s jiným účelem.

•	Odstavné plochy: plochy pro odstavování vozidel, tj. pro umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikací po dobu, kdy se vozidla nepoužívá (spíš dlouhodobé)

•	Parkingy, parkovací plochy: plochy pro parkování vozidel, tj. pro umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikací po dobu zaměstnání, nákupu, naložení vozidla... (spíš krátkodobé)

•	Pobytová rekreace – stavby či zařízení, umožňující vícedenní rekreační pobyt s možností přenocování, stravování, s hygienickým zázemím.

Dle vlastnictví jde o rekreační stavby:

•	individuální

•	sloužící zájmové skupině obyvatel

•	komerčně využívané

Drobné hospodářské zvířectvo - drůbež, králíci, holubi ap. a drobná zvířata - psi, kočky, exotické ptactvo

Krátkodobé shromažďování odpadu – sběr komunálního odpadu do popelnic a kontejnerů, inertního odpadu do velkoobjemových kontejnerů, recyklovatelného odpadu do speciálních nádob, se zajištěním pravidelným odvozem na místo dalšího zpracování či odstraňování (likvidace)

Negativní dopady na životní prostředí – hluk, prašnost, emise, vibrace ap... z provozované činnosti, zatěžující území buď jednotlivě nebo v souhrnu nad normovou (limitní) hodnotu příslušných hygienických předpisů

Nadmístní význam – význam pro širší území, než je území sídla či obce – pro více sídel ve spádové oblasti, pro region

1.4. Podmínky využití jednotlivých funkčních ploch

1.4.1.  P l o c h y   b y d l e n í

P l o c h y   b y d l e n í   v e n k o v s k é h o

Slouží:

především bydlení se zahradami,  chovem drobného hospodářského zvířectva a drobných zvířat a podnikatelskými aktivitami charakteru výrobních služeb bez negativních vlivů na kvalitu životního prostředí. V rozptylu funkční plochy jsou i jednotlivá zařízení a plochy sloužící občanskému vybavení, volnočasovým a podnikatelským aktivitám.

Funkční regulativ:

•	Přípustné využití:

•	rodinné domy se zahradami a omezeným chovem drobného hospodářského zvířectva a drobných zvířat

•	stavby a zařízení pro maloobchod a služby, do 100 m2 prodejní plochy

•	stavby a zařízení pro veřejné stravování

•	stavby a zařízení pro veřejnou správu a administrativu

•	stavby pro ubytování v soukromí, agroturistiku

•	stavby a zařízení pro kulturní a společenské aktivity

•	stavby a zařízení pro výrobní služby, které negativně nepůsobí na životní a obytné prostředí sídla

•	stavby a zařízení pro zdravotnictví a sociální služby

•	stávající objekty sloužící individuální pobytové rekreaci

•	drobné plochy veřejné, izolační a doprovodné zeleně

•	obslužné a účelové komunikace, pěší cesty a chodníky

•	parkovací plochy sloužící obsluze území

•	stavby a zařízení technické infrastruktury

•	stavby a plochy pro krátkodobé shromažďování domovního odpadu

•	Nepřípustné využití:

•	stavby a plochy pro průmyslovou, smíšenou a zemědělskou výrobu

•	stavby a zařízení pro výrobní služby s negativními vlivy na životní prostředí

•	stavby a zařízení pro skladování a odstraňování odpadů

•	stavby pro velkoobchod, skladování a manipulaci s materiály a zbožím

•	hromadné garáže, garáže pro nákladní automobily a autobusy

1.4.2.  P l o c h y   o b č a n s k é h o   v y b a v e n í

P l o c h y   o b č a n s k é h o   v y b a v e n í   –   k o m e r č n í

Slouží:

pro občanskou vybavenost místního významu, pro veřejné služby a volnočasové aktivity občanů

Funkční regulativ:

•	Přípustné využití hlavní:

•	stavby a zařízení pro maloobchod a služby, veřejné stravování a společenské aktivity

•	stavby, plochy a zařízení pro sport a rekreaci, zájmovou činnost a volnočasové aktivity

•	dětská hřiště

•	pobytové louky

•	stavby a zařízení technického a provozního vybavení

•	odstavné a parkovací plochy osobních automobilů

•	manipulační plochy

•	veřejná a izolační zeleň

•	Nepřípustné využití:

•	stavby pro výrobu průmyslovou, smíšenou a zemědělskou

•	stavby pro výrobní služby s negativními dopady na životní prostředí

•	stavby pro skladování a manipulaci s materiály

•	stavby a plochy pro dlouhodobé skladování odpadů

•	stavby a zařízení dopravní a technické vybavenosti a provozního vybavení s negativními dopady na životní a obytné prostředí

1.4.3.   P l o c h y   v ý r o b y   a   s k l a d o v á n í

P l o c h y   v ý r o b y   a   s k l a d o v á n í   –   d r o b n á   v ý r o b y ,   s l u ž b y

Slouží:

výrobě, výrobním službám, zemědělské výrobě, stavební výrobě, skladování a manipulaci s materiály. Zpravidla nejsou přípustné v jiných funkčních plochách, mají zvýšené nároky na přepravu, negativními vlivy svých provozů nepřesahují hranice areálů, resp. výrobních objektů

Funkční regulativ:

•	Přípustné využití hlavní:

•	stavby a plochy zemědělské výroby v ploše současného zemědělského areálu

•	stavby pro zpracování zemědělských produktů, potravinářský průmysl

•	stavby a zařízení pro smíšenou výrobu a výrobní služby

•	stavby a zařízení pro servisní a opravárenské služby

•	stavby a zařízení pro stavební činnost, stavební dvory, výroba drobných stavebních prvků

•	stavby a zařízení pro obchod - prodejní sklady, vzorkové prodejny - jako součást výrobních areálů

•	stavby a zařízení pro skladování, manipulační plochy

•	stavby a zařízení pro administrativu

•	stavby a zařízení pro sociální a hygienické zázemí zaměstnanců, stravování

•	stavby a zařízení pro nakládání s odpady

•	účelové komunikace

•	plochy pro odstavování osobních a nákladních automobilů a speciálních vozidel

•	garáže jednotlivé i hromadné, služebních a nákladních automobilů a speciálních vozidel

•	veřejná a izolační zeleň

•	drobná architektura

•	Nepřípustné využití:

•	stavby pro průmyslovou výrobu

•	stavby pro výrobu a výrobní služby s negativními vlivy na životní prostředí, přesahujícími hranice areálů

•	stavby a zařízení pro školství, sociální péči, zdravotnictví a kulturu

1.4.4.  P l o c h y    t e c h n i c k é   i n f r a s t r u k t u r y

Slouží:

pro nakládání s odpady, shromažďování, ukládání či odstraňování organických odpadů

Funkční regulativ:

•	Přípustné využití:

•	stavby a plochy sloužící nakládání s komunálním odpadem

•	čistírny odpadních vod s navazujícími provozy

•	manipulační a odstavné plochy

•	stavby a plochy technického a provozního zázemí

•	Nepřípustné využití:

•	stavby pro bydlení

•	stavby pro občanské vybavení

•	stavby a zařízení pro výrobu

•	stavby a zařízení pro sport a rekreaci

1.4.5.   P l o c h y   s y s t é m u   s í d e l n í   z e l e n ě

P l o c h y   v e ř e j n é   z e l e n ě

Slouží:

Krátkodobé rekreaci, estetické a izolační funkci veřejných prostranství, které jsou součástí prostředí venkovského sídla

Funkční regulativ:

•	Přípustné využití:

•	veřejná prostranství – plochy zpevněné, zatravněné

•	parkové porosty okrasné a přírodní

•	dřevinné porosty, skupiny dřevin, solitery s podrostem bylin, keřů, i travních porostů, liniové sadovnické porosty, doprovodná břehová zeleň

•	trvalé travní porosty

•	vodní plochy

•	dětská hřiště

•	sakrální stavby, drobná architektura

•	drobná architektura, vodní prvky

•	komunikace pěší

•	komunikace účelové pro motorová vozidla

•	plochy pro odstavování osobních automobilů

•	Nepřípustné využití:

•	veškeré stavby, nesouvisející s přípustným využitím

•	stavby a činnosti s negativním vlivem na životní prostředí (dopravní zátěže, hluk)

P l o c h y   v y h r a ž e n é   z e l e n ě

Slouží:

produkci okrasné a užitkové zeleně, krátkodobé rekreaci

Funkční regulativ:

•	Přípustné využití:

•	plochy okrasných a užitkových přírodních kultur

•	izolační a doplňující přírodní plochy zeleně

•	trvalé travní porosty

•	dřevinné porosty skupinové, solitérní a liniové

•	ploty, přístřešky a altány

•	stavby sloužící funkci hlavní

•	účelové komunikace

•	vodní plochy

•	Nepřípustné využití:

•	veškeré stavby nesouvisející s přípustným využitím

•	stavby a činnosti s negativním vlivem na přírodní a hygienické kvality území

P l o c h y   z e l e n ě   s e   s p e c i f i c k ý m   v y u ž i t í m   -   z a h r a d n i c t v í

Slouží:

pěstební činnosti, komerční prezentaci a prodeji produktů zahradnictví

Funkční regulativ:

•    Přípustné využití:

•	skleníky

•	otevřené pěstební plochy

•	stavby a plochy pro nabídku a prodej zboží

•	skladové a manipulační plochy

•	parkingy

•	garáže účelových mechanismů

•	plochy ukázkových výsadeb

•	stavby a zařízení technické infrastruktury

•	stavby a plochy pro shromažďování a zpracování organického odpadu

•     Nepřípustné využití:

•	stavby a plochy pro průmyslovou, smíšenou a zemědělskou výrobu

•	stavby a plochy pro výrobní služby s negativními vlivy na životní prostředí

•	stavby a zařízení pro dlouhodobé skladování a odstraňování nebezpečných odpadů a materiálů

P l o c h y   i z o l a č n í   z e l e n ě

Slouží:

jako izolace mezi plochami různých funkcí, resp. proti zdrojům znečištění (hluk, prach); zeleň lemující liniové prvky v území

Funkční regulativy:

•	Přípustné využití:

•	vegetační úpravy, plochy a prvky, které svým charakterem odpovídají funkci plochy s ohledem na místní souvislosti

•	dřevinné porosty skupinové a liniové s podrostem keřů a travních porostů

•	pěší komunikace

•	cyklistické stezky

•	technické stavby, sloužící obsluze či ochraně území

•	Nepřípustné využití:

•	veškeré stavby, které nesouvisejí s přípustným využitím

•	stavby a činnosti s negativním vlivem na životní prostředí

1.4.6.  P l o c h y   v o d n í   a   v o d o h o s p o d á ř s k é

Slouží:

jako plochy plnící funkce vodohospodářské, ekologicko stabilizační, estetické a krajinotvorné jako významný krajinný prvek

Funkční regulativ:

•	Přípustné využití:

•	vodní toky a plochy přirozené, upravené i umělé, sloužící vodnímu hospodářství, ekologické stabilizaci, tvorbě krajinného rázu

•	vodní toky a plochy sloužící rekreaci a sportu

•	zařízení pro rekreaci

•	technické stavby, sloužící obsluze či ochraně území, stavby a zařízení technického vybavení

•	stavby a zařízení sloužící chovu vodního ptactva

•	účelové komunikace pro motorová vozidla a speciální mechanizmy

•	pěší a cyklistické stezky

•	Nepřípustné využití:

•	veškeré stavby, které nesouvisí s funkcí hlavní

•	stavby a zařízení s negativním vlivem na životní prostředí a na přírodní kvality území

1.4.7.  P l o c h y   z e m ě d ě l s k é

P l o c h y   z e m ě d ě l s k y   o b h o s p o d a ř o v a n é   p ů d y

Slouží:

hospodaření na zemědělské půdě, pěstování zemědělských plodin, chovu hospodářských zvířat

Funkční regulativ:

•	Přípustné využití:

•	orná půda

•	intenzivně využívané travní porosty - louky a pastviny

•	trvalé kultury - sady

•	účelové komunikace pro motorová a speciální vozidla

•	pěší a cyklistické komunikace

•	liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, stromořadí)

•	stavby sloužící zemědělské výrobě - obsluze ploch

•	drobná architektura, sakrální stavby

•	Nepřípustné využití

•	veškeré stavby a využití ploch, které nesouvisejí s přípustným využitím

P l o c h y   s m í š e n é   z e l e n ě

Slouží:

jako rozptýlená zeleň v krajině, která se udržuje a rozvíjí přirozenými procesy a mechanismy  a slouží zachování krajinných hodnot území

Funkční regulativy:

•	Přípustné využití:

•	dřevinné porosty skupinové, liniové a soliterní s podrostem keřů a travních porostů

•	stabilizované travnaté porosty, květnaté louky, bylinná společenstva

•	mokřady, drobné vodní plochy

•	trvalé travní porosty - louky a pastviny

•	účelové komunikace

•	pěší komunikace

•	cyklistické stezky

•	technické stavby, sloužící obsluze či ochraně území

•	stávající drobná architektura, sakrální stavby

•	Nepřípustné využití:

•	veškeré stavby, které nesouvisejí s přípustným využitím

•	stavby a činnosti s negativním vlivem na životní prostředí

1.4.8.  P l o c h y   l e s n í

Slouží:

•	pěstování lesních porostů hospodářských, ochranných, nebo lesů zvláštního určení

Funkční regulativy:

Přípustné využití:

•	lesní porosty pro hospodářské a rekreační využití

•	lesní porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny

•	účelové komunikace pro speciální motorová vozidla

•	pěší a cyklistické komunikace, jezdecké stezky

•	malé vodní plochy a toky

•	stavby a zařízení sloužící obsluze lesních ploch

•	stavby a zařízení technické infrastruktury

•	drobná architektura, sakrální stavby

Nepřípustné využití:

•	veškeré stavby a využití ploch, které nesouvisejí s přípustným využitím

•	stavby a činnosti s negativním vlivem na životní prostředí a na přírodní kvality území

•	nové stavby pro individuální rekreaci

1.4.9.  P l o c h y   p ř í r o d n í

P l o c h y   p ř í r o d n í   k r a j i n n é   z e l e n ě

Slouží:

zachování a obnově přírodních a krajinných hodnot území

Funkční regulativy:

•     Přípustné využití:

•	činnosti zajišťující uchování druhového bohatství rostlinné a živočišné sféry

•	činnosti vedoucí ke zvyšování ekologické stability území s příznivým působením na okolní, ekologicky méně stabilní části krajiny

•	do ploch přírodní zeleně jsou zahrnuty zejména:

•	významné krajinné prvky

•	prvky územního systému ekologické stability včetně interakčních prvků

•	stabilizované travnaté plochy - louky, pastviny

•	účelové komunikace, pěší a cyklistické trasy

•	technické stavby sloužící obsluze území

•	drobná architektura, sakrální stavby

•     Nepřípustné využití:

•	intenzivní formy hospodaření

•	rozšiřování geograficky nepůvodních rostlin a živočichů

•	terénní úpravy většího rozsahu, těžba nerostných surovin, nakládání s odpady, především skladování a zneškodňování

•	jakákoliv stavební činnost, která nesouvisí s prokazatelně nezbytnou obsluhou území

1.4.10.  P l o c h y   d o p r a v n í   i n f r a s t r u k t u r y

P l o c h y   s i l n i č n í   d o p r a v y

Slouží:

provozu na pozemních komunikacích, provoznímu a technickému zázemí silniční dopravy

•     Přípustné využití:

•	pozemní komunikace, státní silniční síť, místní a účelové komunikace

•	veřejná prostranství, manipulační plochy

•	odstavné a parkovací plochy

•	zařízení a stavby sloužící veřejné dopravě

•	technické zařízení a stavby sloužící provozu na pozemních komunikacích

•     Nepřípustné využití:

•	stavby , zařízení a plochy, které neslouží provozu na pozemních komunikacích

1.5. Ochranné režimy

Ochranný režim ploch vymezených pro systém ÚSES:

•	plochy, graficky vymezené jako systém ÚSES

lze využívat pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich ekostabilizační funkce. Zásahy, které by mohly vést k ohrožení či oslabení ekostabilizační funkce jsou zejména:

•	umisťování staveb

•	terénní úpravy většího rozsahu

•	úprava vodních toků a změna vodního režimu

•	těžba nerostů

•	změna kultur pozemků na kultury ekologicky méně stabilní, rozšiřování ploch orné půdy a redukce ploch lesa

•	rozšiřování geograficky nepůvodních rostlin a živočichů

•	zneškodňování odpadů, hnojení chemickými i přírodními hnojivy a tekutými odpady

Konkrétní omezení určuje orgán ochrany přírody. Upřesňující omezení jsou různá dle specifických místních podmínek, určených orgánem ochrany přírody ve spolupráci s orgánem územního plánování, orgány ochrany vod aj.

f.2. Limity využití území včetně stanovených záplavových území, ostatní omezující vlivy

Výraznou roli při regulací využití území, která není odvislá od funkce, jsou limity využití území, které omezují případně zamezují využití ploch v lokalitách dotčených těmito limity.

- silniční ochranné pásmo

- ochranné pásmo vedení a zařízení elektrizační soustavy

- ochranné pásmo plynovodů VTL, STL

- bezpečnostní pásmo plynovodů VTL

- ochranné pásmo produktovodu

- ochranné pásmo podzemních a nadzemních komunikačních vedení, radiových zařízení a radiových směrových spojů

- manipulační pásmo vodních toků drobných

- ochranné pásmo vodovodů

- nevýhradní ložisko štěrkopísku

- ochranné pásmo lesa

- ÚSES nadregionální, regionální a lokální

- území s archeologickými nálezy UAN I, UAN II, se zákonnou oznamovací povinností dle § 22 odst. 2 zák. ČNR č. 20/1987 Sb.

- VKP evidovaný – PA 06028 – Strašovský rybník

- kvalita zemědělské půdy (půdy II. třídy ochrany)

f.2. Podmínky prostorového uspořádání

2.1. Členění území a prezentace prvků prostorového uspořádání v územním plánu

Podmínky prostorového uspořádání jsou vztaženy k plochám zastavěným a  plochám navrženým k zastavění – zastavitelným plochám.

V grafických přílohách jsou plochy vymezeny hraniční čarou a označeny barvou a kódem definujícím funkci.

Zastavitelné plochy a plochy přestavby mají navíc přiřazeno pořadové číslo lokality.

Prvky prostorové regulace jsou v grafických přílohách ve srozumitelných zkratkách (kódech) přiřazeny ke všem zastavitelným plochám.

V textové části jsou prvky prostorové regulace uvedeny v popisu všech zastavitelných ploch.

2.2. Prvky prostorového uspořádání navržené k regulaci

– maximální podlažnost – P:	– nízkopodlažní  (1,2) číslo značí počet nadzemních

podlaží

– urbanistická struktura – S: 	 N – návesní

U – ulicová

H – hnízdová

O – organicky rostlá

– forma zástavby – F: 		 V – venkovská	D – dvorcová

J  – jednoduchá

– původní (vč. materiálu, barvy..)

P – předměstská

– lokální podmínky:

Tabulka zastavitelných ploch:

| označení | maximální | urbanistická | forma | lokální |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zastavitelné | podlažnost | struktura | zástavby | podmínky |
| plochy | P | S | F |  |
| a.1. | 1 + podkroví | U, H | VJ | pořízení územní studie |
| a.2. | 1 + podkroví | H | VJ |  |
| a.3. | 1 + podkroví | H | VJ |  |
| a.4. | 1 + podkroví | U | P |  |
| a.5. | 1(2) + podkroví | U, H | P | pořízení územní studie |
| a.6. | 1 + podkroví | U | P |  |
| a.7. | 1 + podkroví | U | P |  |
| a.8. | 1 + podkroví | U, H | VJ | pořízení územní studie |
| c.1. | 2 |  |  |  |
| c.2. | 2 |  |  | lokalita bude od stávajících ploch bydlení oddělena v rámci areálu pásem izolační zeleně |
| g.1. | 1 |  |  |  |

Prostorová charakteristika zastavěného území:

Severní část sídla, především kolem návesního prostoru, centrální část a zástavba kolem veřejného prostranství s vodní plochou na východním okraji se vyznačuje zástavbou venkovského charakteru, objekty obdélníkového půdorysu, přízemní se sedlovou střechou (využité obytné podkroví). Hlavní obytné stavby (rodinné domy) orientované do ulice s hřebenem kolmo k uliční čáře. Část pozemků orientovaná od ulice je využívána jako zahrada.

V jižní části sídla již převažuje zástavba spíše předměstského charakteru, výška zástavby – 1NP s obytným podkrovím, místy jsou objekty dvoupodlažní, se sedlovou nebo valbovou střechou.

f.3. Základní podmínky ochrany krajinného rázu

Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.

K umisťování a povolování staveb, jakož i jiných činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody.

g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

1. Veřejně prospěšné stavby:

- splašková kanalizační síť

- ČOV včetně vyústění do Strašovského potoka

- rozšíření technické infrastruktury pro zastavitelné plochy a.1., a.5. a a.8.

- plynovod STL

- vodovod

- kabelové vedení elektro od trafostanice č. 395 přes centrum sídla k zastavitelné ploše a.5.

2. Stavby k zajišťování obrany a bezpečnosti státu

Územní plán takové nevymezuje.

3. Asanační úpravy:

Nejsou územním plánem navrhovány.

h) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

Územní plán navrhuje tato veřejně prospěšná opatření:

- Plochy pro založení prvků ÚSES

- Doplnění regionálního biokoridoru 34

- Trasa lokálního biokoridoru 28 podél Strašovského potoka

- Obnova zrušených cest K Sušinám a Bílé cesty

i) Vymezení ploch a koridorů územních rezerv

Územní plán vymezuje plochu územní rezervy pro rozšíření areálu zahradnictví – západně od zastavitelné plochy c.1. na západním okraji sídla.

j) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování

Územní plán vymezil plochy, kde bude nutné prověřit možnosti jejich využití územní studií. Jedná o plošně větší zastavitelné plochy pro funkci bydlení. Územní studie by měla prověřit možnosti organizace a prostorového uspořádání území (strukturu zástavby, zásady dopravní a technické infrastruktury a stanovit podmínky prostorového uspořádání).

Jedná se o zastavitelné plochy:

a.1. –  severní okraj sídla – za záchytným příkopem

a.5. –  jihozápadní okraj sídla

a.8. –  východní okraj sídla

k) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

I. Územní plán

I.A – textová část

I.B – grafická část

- I.B1    Výkres základního členění území 				1:5000

- I.B2a  Hlavní výkres

– urbanistická koncepce, koncepce uspořádání krajiny 	1:5000

- I.B2b1 Hlavní výkres – veřejná infrastruktura

– energetika, doprava	 					1:5000

- I.B2b2 Hlavní výkres – veřejná infrastruktura

- – vodní hospodářství						1:5000

- I.B3	  Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací	1:5000

II. Odůvodnění územního plánu

II.A – textová část

II.B – grafická část

- II.B1	  Koordinační výkres						1:5000

- II.B2	  Výkres širších vztahů						1:25000

- II.B3	  Výkres předpokládaných záborů půdního fondu		1:5000